400KW发电机组技术参数

| 机组型号配置：OU-GF-400(上柴股份/扬州欧兰德) |
| --- |
| 额定功率 (KW) | ：400 |
| 额定电流(A) | ：720 |
| 额定电压（V） | ：400/230 |
| 额定频率（HZ） | ：50 |
| 冷却方式 | ：自带风扇闭式水循环 |
| 启动方式 | ：24V电启动（自动或手动可选） |
| 机组外形(长×宽×高) | ：3500×1400×1850 |
| 建议水泥基础尺寸(长×宽×高) | ：3900×1600×150 |

柴油机

| 生产厂家 | ：上海柴油机股份有限公司（上市公司） |
| --- | --- |
| 品牌 | ：东风 | 型号 | ：SC25G610D2 |
| 气缸数量 | ：12 | 最大功率 | ：445KW |
| 额定转速（r/min） | ：1500 | 缸径（mm） | ：135 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 行程（mm） | ：150 |
| 燃油喷射形式 | ：直喷 | 进气方式 | ：涡轮增压中冷 |
| 缸体排列形式 | ：V型 | 冷却介质 | ：冷却水 |
| 启动方式 | ：直流24V | 电池类型 | ：免维护电池 |
| 机油型号 | ：15W / 40CD | 机油消耗率 | ：1.6g/KWh |
| 燃油型号 | ：0＃国标柴油 | 燃油消耗率 | ：202g/KWh |

发电机

| 生产厂家 | ：扬州欧兰德发电设备有限公司 |
| --- | --- |
| 品牌 | ：欧兰德 | 型号 | ：OUW-400 |
| 砺磁方式 | ：无刷自励式AVR | 电机容量 | ：400KW |
| 绝缘等级 | ：H级 | 功率因数 | ：0。8（滞后） |
| 防护等级 | ：IP22 | 接线方式 | ：三相四线制 |
| 波形失真率 | ：≤5% | 短时过电流 | ：3～5Ie大于5S |
| 电话干扰THF | ：≤2% | 电话干扰TIF | ：≤50 |
| 稳态电压调整率 | ：≤±1.0% | 稳态频率调整率 | : ≤3% |
| 瞬态电压调整率 | ：＋15%～－10% | 瞬态频率调整率 | : ＋5%～－5% |
| 电压波动率 | ：≤±0.5% | 频率波动率 | ：≤±0.5% |
| 负荷突变电压稳定时间 | : ≤1S | 负荷突变频率稳定时间 | : ≤3S |

GF系列400KW静音型柴油发电机组

结构：

本系列静音型柴油发电机组是我公司引进国外静音型发电机组先进技术而研制的环保型发电机组，

可选用上柴动力、广西玉柴、斯太尔、道依茨、康明斯等柴油机配套本公司新型交流发电机。

本系列产品具备以下性能特征：

- 显著的低噪音性能，机组噪音70db（A）[距机组1m-7m，为开阔地]

- 多层弯道回流式进排风，保证进排风顺畅。

- 高效加重式消音器。

- 大容量底座式油箱。

- 快速开启式检修门。

- 箱体控制屏观察窗。

- 箱体底座带有减震。

用途：

广泛应用于电信通讯、政府办公、医院、银行、证劵、商场等场所。

特别适用于露天或临街建筑不具备发电机房的用户使用。

外形尺寸：

| 型号 | 长×宽×高(mm) | 净重(kg) |
| --- | --- | --- |
| GF-400 | 5000×2300×2400 | 5200 |